## Slide 1: Prikrito merjenje hitrosti

## Slide 2: Pomembnost kvalitetnih podatkov
Previsoka hitrost še vedno eden glavnih vzrokov prometnih nesreč.
Prometne analize: ali zbrani podatki odražajo dejansko stanje?

## Slide 3: Prikrite meritve hitrosti
Sistem v obliki obcestnega količka.
Dejanski podatki o prometu.
Spremljanje prometa pred in po uvedbi ukrepov.
Meri hitrost, hrupa in vozila klasificira.

## Slide 4: Klasifikacija vozil
motor (enosledno vozilo)
osebno vozilo
osebno vozilo s prikolico
avtobus
dostavno vozilo (kombinirano vozilo)
togo tovorno vozilo (srednje ali težko tovorno vozilo)
tovorno vozilo s prikolico
priklopnik
neklasificirano motorno vozilo

## Slide 5: Uporaba sistema
Ob pogostih kršitvah omejitev hitrosti:
  cone umirjenega prometa,
  šolske poti,
  naselja.
Pred načrtovanjem ukrepov za izboljšanje varnosti.
Po izvedenih ukrepih.
Štetje prometa, kjer ni drugih števcev prometa.

## Slide 6: Zavorna pot

## Slide 7: Zavorna pot
Zavorna pot je odvisna od:
hitrosti vozila,
reakcijskega časa,
koeficienta trenja (kvaliteta pnevmatike, hrapavost vozne površine),
tehnična izpravnosti vozila,
vreme.

## Slide 8: Zavorna pot – študija, Danska
Notes: - 6 profesionalnih voznikov iz danske policije, 16 navadnih vozikov
- navadni vozniki so imeli v povprečju nekje do 20 % daljšo zavorno pot. Pomemebne pa je bil raztros: profesionalni vozniki so zavirali zelo podobno, med navadnimi vozniki pa so bile razlike ogromne: nekateri so imeli tudi 60 % daljšo zavorno pot od profesionalcev.
- višje hitrosti/mokra cesta, večje razlike med skupinama

## Slide 9: Zavorna pot – študija, Danska
Notes: - navadni vozniki ne pohodijo zavore takoj do konca
- profesionalni vozniki so v prvih desetinkah pohodili zavoro v povprečju s 74 kg, neprofesionalni s 34,8 kg

## Slide 10: Primer: cona 30
Notes: - 70 % voznikov kršilo omejitev, vendar je šlo relativno majhne kršitev (povprečje cca. 40 km/h)
- zavorna pot pri 30 km/h je cca. 13 m (1 s reakcijski čas)

## Slide 11: Primer: cona 30, 124 km/h
Notes: - osebnemu avtomobilu smo izmerili hitrost 124 km/h, zavorna pot pri takšni hitrosti je cca. 165 m (upoštevan pojemek 3,4 m/s2)

## Slide 12: Primer: cona 30
Notes: - Pogled na cesto z mesta, kjer je bila izmerjena hitrost

## Slide 13: Primer: cona 30
Notes: - Pri 124 km/h naredi vozilo v 1 s cca. 34 m – 1 s je reakcijski čas, se pravi do rdeče puščice vozilo sploh ne bo pričelo zavirati

## Slide 14: Meritve tovornega promet
Notes: - SiWIM, mostni sistem za tehtanje tovornih vozil med vožnjo. Vozila stehta, določi pa jim tudi hitrost.

## Slide 15: Meritve tovornega promet
Notes: - primer podatkov iz merilnega mesta

## Slide 16: Kinetična energija

## Slide 17: Kinetična energija
Kinetična energija je odvisna od:
mase vozila,
kvadrata hitrosti vozila.

## Slide 18: Kinetična energija
Notes: Za referenco: pri 30 km/h je v primeru trka med vozilom in pešcem 10 % verjetnost smrti pešca.
Pri 50 km/h je verjetnost preživetja pešca 50 %.
Pri 124 km/h je kinetična energija vozila skoraj 800 kJ, to je približno 16x več kot pri vozilu, ki potuje 30 km/h.

## Slide 19: Kinetična energija
Notes: - Rdeča črta: 800 kJ, to je kinetična energija osebnega vozila (1.300 kg) pri hitrosti 124 km/h.
Za primerjavo: kinetična energija vlačilca s polpriklopnik, ki vozi 70 kmh in ima maso 40 t, je 7500 kJ.
Kinetična energija tovornih vozil je ogromna, vozniki osebni vozil se tega ne zavedajo.
V primeru preobteženih vozil pa je kinetična energija še toliko večja (okvirno so to na grafu vozila, ki so nad 8.000 kJ).

## Slide 20: Viri
Greibe, P. 2007. Braking distance, friction and behaviour. Trafitec. https://www.trafitec.dk.linux20.wannafindserver.dk/sites/default/files/publications/braking%20distance%20-%20friction%20and%20driver%20behaviour.pdf
Schindler, R. idr. 2021. Exploring European Heavy Goods Vehicle Crashes Using a Three-Level Analysis of Crash Data. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35055484/
Richards, D. 2010. Relationship between speed and risk of fatal Injury: pedestrians and car occupants. https://www-esv.nhtsa.dot.gov/Proceedings/20/07-0440-W.pdf